INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ

TALLER DE TECNOLOGÍA

PROFESOR: JORGE RAMIREZ

ASIGNATURA: TECNOLOGIA e INFORMATICA

TEMA: Los engranajes

Trabajar en grupos de cuatro estudiantes y entregar una hoja por equipo.

TIPOS DE ENGRANAJES

Existen engranajes de diversos tamaños, con los dientes rectos o curvos y con distintos ángulos de inclinación. Se conectan entre sí de varias maneras para la transmisión de fuerza y movimiento en las máquinas. Sin embargo, sólo existen cuatro tipos básicos de engranajes. Todos actúan de modo que la rueda de un engranaje gira más rápido o más despacio que la otra, o se mueve en distinta dirección. La diferencia de velocidad entre dos engranajes produce un cambio en la fuerza que se trasmite.

Lubricación de engranajes

Las transmisiones por engranajes principalmente las que están sometidas a un gran esfuerzo y funcionamiento de gran velocidad tienen que tener el lubricante adecuado para poder contribuir a conservar sus propiedades mecánicas durante el uso.

La clasificación de los lubricantes de transmisión de uso industrial se realiza según diferentes criterios.

Especificaciones técnicas de los lubricantes

Las especificaciones de los lubricantes de transmisión difieren ligeramente según el ente que las haya emitido.

En Europa las especificaciones más conocidas son las que la norma DIN 51517 define como LUBRICANTES tipo CLP. A los propósitos de esta norma, LUBRICANTES CLP son aquellos basados en aceite mineral incluyendo aditivos diseñados para aumentar las propiedades anticorrosivas (Símbolo C), aumentar la resistencia al envejecimiento (Símbolo L), y disminuir el desgaste (Símbolo P)". Esta norma define las viscosidades para los grados ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460, y 680.

Elección del lubricante y su viscosidad más adecuada

El primer indicador del lubricante a utilizar en un determinado equipo debe ser siempre la recomendación del fabricante que lo ha diseñado y conoce sus necesidades.

La elección de la adecuada viscosidad para un sistema de engranajes de dientes rectos o helicoidales es dependiente de

potencia expresada en kW o HP

reducciones múltiples o simples

TRANSMISIONES MECÁNICAS

Se denomina transmisión mecánica a un mecanismo encargado de transmitir potencia entre dos o más elementos dentro de una máquina. Son parte fundamental de los elementos u órganos de una máquina, muchas veces clasificado como uno de los dos subgrupos fundamentales de estos elementos de transmisión y elementos de sujeción.

En la gran mayoría de los casos, estas transmisiones se realizan a través de elementos rotantes, ya que la transmisión de energía por rotación ocupa mucho menos espacio que aquella por traslación.

Una transmisión mecánica es una forma de intercambiar energía mecánica distinta a las transmisiones neumáticas o hidráulicas, ya que para ejercer su función emplea el movimiento de cuerpos sólidos, como lo son los engranajes y las correas de transmisión.

Típicamente, la transmisión cambia la velocidad de rotación de un eje de entrada, lo que resulta en una velocidad de salida diferente. En la vida diaria se asocian habitualmente las transmisiones con los automóviles. Sin embargo, las transmisiones se emplean en una gran variedad de aplicaciones, algunas de ellas estacionarias. Las transmisiones primitivas comprenden, por ejemplo, reductores y engranajes en ángulo recto en molinos de viento o agua y máquinas de vapor, especialmente para tareas de bombeo, molienda o elevación (norias).

A C T I V I D A D

- Defina con sus propias palabras el concepto de transmisión

2. ¿Cuál es la recomendación para utilizar lubricantes en piezas mecánicas?

- Según los lubricantes el tema de viscosidad es importante:

Llena la tabla según la información del documento

| propiedad | símbolo | lubricante | Aumenta.resiste o disminuye |
| --- | --- | --- | --- |

- ¿Qué función cumple la barra dentada y engranaje de piñon?

- ¿según su opinión cual es la diferencia en transmisiones mecánicas y automáticas?

- Que es un engranaje cónico según la gráfica.?

- DIBUJAR o Graficar una transimision para una cuatrimoto; donde aplicaría la fuerza y que piñones emplearía? observe grafica  1.

- Cuales son los 4 tipos de engranajes,  mencionelos y descríbalos con 2 palabras

- Realiza el puzzle (todos los términos  están en el documento)